Основные технические характеристики ANALIQ-M

Каналы А: применяются для  контроля уровня, объема и массы жидкостей снезначительной степенью затухания звука (сжиженный углеводородный газ, сжиженный аммиак, сжиженный хлор, светлые нефтепродукты, масла, кислоты, спирты, растворители, вода и т.п.), находящихся в закрытых резервуарах или цистернах.

Каналы B: применяются для  контроля уровня, объема и массы жидкостей со  значительной степенью затухания звука (сырая нефть, нефтеводяная эмульсия и т.п.) или при наличии значительного количества донных осадков в резервуаре.

Каналы С: применяются для  контроля уровня, объема и массы жидкостей снезначительной степенью затухания звука (сжиженный углеводородный газ, сжиженный аммиак, сжиженный хлор, светлые нефтепродукты, масла, кислоты, спирты, растворители, вода и т.п.), находящихся в резервуарах сложной конфигурации или  малого объема.

# Text boxes

| 1. Диапазон толщин стенок резервуаров, при которых обеспечивается измерение уровня | от 0 до 50 мм |
| --- | --- |
| 2. Диапазоны измерений уровня : |  |
| — каналом А | от 30 до 50000 мм |
| — каналом В | от 200 до 50000 мм |
| — каналом С | от 30 до 10000 |
| 3. Диапазон измерений скорости звука в жидкостях | от 500 м/с до 3000 м/с. |
| 4. Диапазон измерения температуры стенки резервуаров и цистерн | от минус 30до 50 °С. |
| 5. Отображение информации на символьном индикаторе | ЖКИ 4*20 |
| 6. Цена единицы младшего разряда при индикации: |  |
| — уровня | 0,1 мм |
| — скорости распространения звука | 0,1 м/с |
| — температуры стенки резервуаров и цистерн | 0,1 °С |
| — плотности жидкостей | 0,0001 г/см³ |
| — объема жидкостей | 0,001 м³ |
| — массы жидкостей | 0,001 т |
| — вероятности, с которой определен тип жидкости | 0,1% |
| 7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении уровня: |  |
| — каналами А и С в интервале от 0,1 до 5 м | ± 1 мм |
| — каналом В в интервале от 0,2 до 5 м | ± 5мм |
| 8. Среднее время одного измерения | 3…5 с |
| 9. Питание — внутренний источник питания постоянного тока напряжением | от 8 до12 В |
| 10. Элементы питания | восемь элементов (size AA) |
| 11. Время непрерывной работы | до 200 ч. |
| 12. Время автоматического отключения электропитания | (90 + 3) сек |
| 13. Количество результатов измерений, хранящихся в энергонезависимой памяти | 999 последних результатов |
| 14. Выходы на внешние устройства | RS232, USB, радиоканал |
| 15. Способ крепления преобразователей ПА и ПТс наружной стороны резервуара | магнитный, |
| 16. Габаритные размеры блока БИК — не более | (155х130х75) мм. |
| 17. Масса блока БИК (с элементами питания) | не более 0,9 кг. |
| 18. Степень защиты составных частей по ГОСТ 14254: |  |
| — для блока БИК | ІP 54 |
| — для преобразователей ПА и ПТ | ІP 65 |
| 19. Маркировка взрывозащиты: |  |
| — преобразователей ПА и преобразователя ПТ | «0ЕхіаIIBT4» |
| — блока БИК | «2ЕхісIIBT4 Х» |
| 20. Диапазоны температуры окружающего воздуха при эксплуатации: |  |
| — блока БИК и преобразователя ПТ | от минус 30 до 50 °С |
| — преобразователей ПА | от минус 50 до 85 °С |
| 21. Полный средний срок службы | не менее 14 лет |